Předmětem této dokumentace je odvodnění nově navrhovaného sportovního fotbalové hřiště. Napojení je prováděno do dešťové kanalizace nebo do drenážních podmoků, nebo do vodoteče.

Podklady, které je nutné zajistit pro vypracování dokumentace:

- konzultace s projektantem stavební části projektu

- dispoziční uspořádání a osazení do terénu

- geodetické zaměření plochy pro osazení hřiště

- prohlídka v místě hřiště

- zaměření místa pro připojení drenážního systému

- inženýrsko geologický průzkum

- jednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS)

- vodohospodářské projednání na místním stavebním úřadu

- podklad o místních srážkových poměrech v místech osazení hřiště

- příslušné normy ČSN, EN ČSN

- předpis pro navrhování hřišť dle ČMFS

Odvodnění – drenážní systém

Stávající stav

Při rekonstrukci stávajících hřišť bývá převážně stávající sportovní plocha opatřena drenážním systémem. Při výstavbě hřišť se používalo pro odvodnění ploch drenážní potrubí - trativodky (typu CDt, CDt-k atd.). Některá z hřišť jsou odvodněna drenážním systémem, který je proveden z štěrkových (makadam) per.

Při výstavbě nového systému převážně nevyužíváme tohoto systému a ponecháváme je ve stávajícím stavu.

Nový stav

Odvodnění hřišť – drenážní systém je proveden zcela nově bez využívání stávajících systémů. V rámci hřiště jsou položeny sběrná pera vedené v souběhu s delší stranou hřiště. Tyto svody jsou osazeny cca 0,5-0,8m pod upravenou plání. Potrubí je vedeno ve spádu 0,5% směrem do středu hřiště. Zde je v kolmém směru osazeno 2x svodné potrubí. Tyto drenáže jsou odvedeny v 1% spádu směrem do připojovacích míst (revizní kanalizační šachta). Propojení sběrného potrubí a svodného potrubí je provedeno na odbočky příslušných dimenzí. Druhým způsobem propojení je provedení pomocí mimoběžného propojení. Na hlavním svodném drenážním potrubí je osazena revizní šachta drenáží DN400 a revizní kanalizační šachta DN1000.

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody z drenážního systému budou likvidovány dle navrženého řešení pro místní podmínky.

Do dešťové kanalizace – budou vody svedeny samostatnou přípojkou. Na přípojce bude osazena vsakovací šachta. Tato šachta je opatřena prohloubeným dnem ve kterém dochází k usazování splavených částic z drenážního systému. V průběhu používání hřiště je nutno provádět údržbu a pravidelně šachtu čistit. V případě napojení do místní kanalizace je nutné míti zajištěný souhlas od správce dotčené kanalizace.

Do drenážního podmoku – velikost drenážního podmoku bude navržena dle srážkového úhrnu a dle hydrogeologického průzkumu. Jako drenážní podmok se používá zemní těleso, které je vysypáno štěrkem s cca 30-ti% mezerovitostí doplněné geotextilií. Před drenážním tělesem je osazena vsakovací šachta (viz. odvod do dešťové kanalizace).

Do místní vodoteče – v případě napojení do vodoteče je nutné v místech napojení provést výústní objekt. Osazení a typ objektu bude projednán se správcem vodoteče. Výtok do vodoteče bude osazen nad hladinou Q100. V tomto případě bude ve vsakovací šachtě osazena na výstupu z drenáží žabí klapka.

Materiály

Drenážní systém je proveden z plastových vrapovaných trubek DN80 a DN100. Potrubí je dodáváno v kotoučích vcelku. Potrubí je uloženo do připraveného výkopu na štěrkový obsyp. V geologicky nepříznivých podmínkách je nutno výkop pro potrubí před zásypem štěrku vyložit pomocí geotextílie.  Dalším možným opatřením je osadit do výkopu drenážní potrubí, které je již z výroby opatřeno na povrchu filtrační tkaninou (popř. jiným materiálem).

Pro vyšší standard je možno na drenážní systém použít potrubí ve vejčitém tvaru. Toto potrubí má pevné a hladké dno a vykazuje větší tuhost.

Hydrotechnické posouzení

Před každým návrhem nového fotbalového hřiště je nutné provést hydrotechnické posouzení. Na základě geologického průzkumu a místních podmínek je nutné rozhodnout o způsobu likvidace drenážních vod. Pro zamezení splavování dešťových vod do vodotečí se upřednostňuje ponechání těchto srážek v místě.

V rámci hydrogeologického posouzení je nutné zjistit:

- vodní režim lokality

- popis půdního a geologického profilu zájmového území

- fyzikálně mechanické vlastnosti zemin

- propustnost zemin a hornin základu hřiště

Hydrotechnický výpočet

Odvodňovaná plocha hřiště:		F = ….. 				[m2]

Součinitel odtoku plochy 			i = 0,3

Intenzita deště (10N.letá srážka)		I = dle místních podmínek 		[l/s/ha]

Redukovaná plocha				Fr = ….. 				[m2]

Roční srážkový úhrn			koef =dle místních podmínek 	[mm]

Q 	= F x  i x I				Q 	= ..,.. 				[l/s]

Qroč	= F x koef			 	Qroč	= ….,.. 			[m3/rok]

Závěr

Pro úspěšné provedení hřiště je nutné zajistit úplné vstupní údaje o místních podmínkách.

Po provedení bude k předání stavby hřiště doloženo zaměření drenážní potrubí a všech souvisejících objektů v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv. Zaměření s projektem skutečného provedení bude předáno budoucímu provozovateli.