S P O R T P R O J E K T A

Praha, s.r.o.

Jindřišská 30, 110 00  Praha 1

IČO : 25672886		            tel.257318769   tel./fax 257317769		DIČ: CZ 25672886

e-mail:SPORTPROJEKTA@SEZNAM.CZ

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu Praha, oddíl C,vložka 60017

AKCE  :    	VÝSTAVBA MINIHŘIŠŤ – ODHAD NÁKLADŮ – ROZDĚLENÍ FINANCÍ NA        ZŘIZOVATELE ČMFS SPOLEČNĚ S UEFA

### Navržený stav

Návrh celkového řešení je navržen podle záměru investora. Umělá travnatá plocha má půdorysné rozměry   20x40 m  včetně výběhů. Hrací plocha je v rovině, protože všechny vrstvy jsou vodopropustné odvedené do drenáží. Hřiště je ohraničeno po všech stranách dřevěným mantinelem o výšce 1 m, za brankovými čarami je ještě nad mantinelem navržena síť o výšce 2 m.  Hřiště má dvě brány 3 x 2 m, které  mohou být napevno umístěny buď přímo v mantinelu, nebo 1 m ve hřišti (při hře s výběhy 1 m hlubokými). Na půlící čáře napříč jsou umístěny napevno taktéž koše na streetball pro nácvik střelby.

Hřiště  bude vystrojeno umělým osvětlením  ze čtyřech stožárů v rozích hrací plochy. Intenzitu osvětlení je možné zvolit buď 100 luxů nebo 200 luxů na hrací ploše. Tomu také odpovídá celkový uvažovaný příkon  : Pi = 4,00 kW nebo 8 kW a celkový uvažovaný soudobý příkon Ps = 4,00 kW nebo 8,00 kW. Realizací umělého osvětlení se značně prodlužuje možnost využití sportovní plochy.

Hřiště může být doplněno nad rámec základní výstavby mimo vlastní hrací plochu např. obvodovým chodníkem ze zámkové dlažby, střídačkami apod.

Podle instrukcí ČMFS zřizovatel (vy : fotbalový klub,  škola, učiliště, apod.)  zajišťuje :

- spodní stavbu pod hřištěm včetně napojení drenáží, základů pro mantinely a branky : odhadnuté náklady vč. 19% DPH  cca 603 tis.Kč

- umělé osvětlení : odhadnuté náklady vč. 19% DPH při intenzitě osvětlení 100 luxů…..436 tis.Kč

Může být použito i stávající osvětlení, podmínka je však intenzita osvětlení na ploše : 100 luxů.

- Mantinely a oplocení za brankami : odhadnuté náklady dodávky a montáže vč. 19% DPH cca

- 408 tis.Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odhadnuté náklady, které financuje zřizovatel :  Celkem vč. 19 % DPH cca                1,447 tis.Kč

ČMFS a UEFA zajišťují a financují pokládku umělého trávníku vč. zásypů pískem a granulátem a dále technické vybavení sportoviště – branky a basketbalové konstrukce.

Ing.arch.Jan Drdácký

V Praze dne 5.11.04